面版勁度對土釘牆行為影響之探討

本文主要目的在於探討面版勁度對於土釘擋土牆行為之影響，試驗所採用之模型砂箱尺寸為1.8 m*0.82 m*1.5 m，主要模擬基礎開挖之情況。在牆高1 m的模型砂箱以水平27.5 cm及垂直20 cm之間距埋設長度0.7 m的土釘，總共埋設三行土釘，每行安置五根。所採用之牆面版厚度分別為1.5 mm、2 mm及3 mm，而土釘之傾角分別為0度、15度及30度。經由開挖期間與開挖完成後，再以牆面水平位移量、土釘軸力、土釘彎矩及牆後土壤頂部沈陷量的量測結果進行分析。