複合積層板之部分應力有限帶素法分析

基於高階層板理論,本文結合部分複合 應力模態與有限帶素法,用以解析直交異向性 複合材料積層板。積層板由於厚度異質性效應 所引發的諸多問題,可藉高階層板理論之非線 性位移場及部分複合應力模態假設之橫向剪應 力場予以有效地解決。將本法應用於若干實例 ,比較其撓度與應力分析,可證實本法之適用性 和正確性。