紊流強度及長度尺度對二維方柱所受風力之影 響

本文係以風洞模型試驗,設法分離紊流 強度與長度尺度,藉以探討各參數對於方柱模 型所受風力之影響。實驗參數的範圍為紊流強 度:T.I.=3%-18%,無因次長度尺度比 L/sub u//D=0.9-4.4。本文實驗在不同流 場條件與模型尺寸組合條件下量測方柱體所到 的平均阻力係數C/sub d/,擾動性阻力係數 C/sub d/',擾動性昇力係數C/sub 1/',順風向 風力頻譜,氣動力阻抗函數(Aerodynamic admittance function)及橫風向風力頻譜。由 實驗結果得知,平均阻力係數隨紊流強度增加 而遞減,擾動性阻力係數隨紊流強度增強而加 大。擾動性昇力係數隨長度尺度之增加而遞減 。並以紊流強度與長度尺度為基本變數,根據 實驗結果建立氣動力阻抗函數及橫風向風力頻 譜之經驗公式,其預測能力較平常用之經驗式 為佳。