CFD於高層建築耐風設計風力之應用

本研究探討計算流體力學(CFD)對於高層建築初步設計風力評估之適用性。本研究以高雄八五大樓為例，分別以風洞實驗及計算流體力學模擬，計算其順風向風力及風壓分佈，並與規範計算結果進行比較，評估該大樓之設計風力。在計算流體力學模擬部分，採用商用計算軟體STAR-CD進行模擬，紊流模式則使用近年發展之V2F紊流模式進行計算。文中針對一測試題目驗證該紊流模式之準確性。風洞實驗採用1/350縮尺壓克力模型進行模擬，利用多頻道風壓感應器量測其表面風壓進而計算其整體風力。根據計算比較結果顯示，CFD計算值稍低於風洞試驗值。而與規範設計值比較上，CFD計算較能掌握非矩形或非均勻斷面建築在不同高度之風力變化特性。故在進行高層建築初步設計時，CFD計算結果應可提供建築師在建築外型初始設計階段，對於風力效應之參考。