部分應力模態之修正C/sup 1/高階層板理論

本文結合部分應力模態(Partial Hybrid Stress Method,PHSM)與修正 C/sup 1/高階層板理論。針對直交異向性積層 板,修正 Hellinger-Reissner principle,於撓 曲部分包含撓曲應力(.sigma.x,sigma.y,.gamma.xy),橫向剪 力部分則以橫向剪應力場(.gamma.xz,.gamma.yz)假設之,經由變分 可推導得PHSM的元素勁度矩陣,在撓曲部分為 位移法勁度矩陣,而在橫向剪力部分則是 hybrid法勁度矩陣。於厚板的位移與應力分析 中,本文方法精確度與hybrid法類似,但應力參 數則減少許多。而本法遠較位移法精確,更可 改進沿積層板方向橫向剪應力分布。