方柱體在紊流中之風力特性研究(II):三維方 柱在紊流邊界層流場之氣動力特性

本文為利用風洞實驗探討在二種不同的邊 界層流場中,三維方柱體在不同高寬比條件下, 風力係數及風力頻譜的變化,並藉由實部交相 關頻譜、及相關長度等,進行相關性方面之研 究。由實驗結果得知,不同逼近流場中之平均 速度梯度,為造成不同風力特性之主因。即於 高紊流強度之邊界層流場,將減弱週期性渦漩 渦散作用,且隨著高寬比之降低,渦散減弱之現 象愈為明顯,結果使得建築物橫風向之相關性 因而降低。