方柱體在紊流中之風力特性研究(I):二維方柱 在均勻紊流場之氣動力特性

本文係在均勻紊流場中,以紊流強度及紊 流尺度為紊流參數,探討其對二維方柱體風力 係數、風力頻譜及風力空間相關性之影響。而 由實驗結果顯示,紊流強度強烈地影響分離剪 力層之渦漩形成發展,及減弱模型側面之渦散 作用,使得橫風向之空間相關性因而降低。而 平均阻力係數(C/sub d/)及擾動性昇力係數 (C/sub l/')亦因此下降。對於二維方柱體之風力 係數及風力頻譜影響,主要為導因於紊流強度 之變化,且遠大於紊流尺度效應之影響。