公車專用道面層材料改善之研究

台北市公車載重量大，班次密集，對公車專用道造成如車轍（Rutting）、變形等損壞相當嚴重，再加上台北盆地高溫多雨，地勢低窪，水份的侵入亦造成公車專用道（Bus lanes）面層材料之剝脫（Stripping）現象。本研究採用目前台北市公車專用道面層材料所使用之3/8"、3/4"密級配（DGAC）與AC-10瀝青、配合其他不同材料組成，以馬歇爾配合設計與SMA配合設計決定最佳瀝青含量，製作試體後執行力學及績效試驗以及剝脫試驗，並輔以現場鑽心試體檢驗，以探討各組合之瀝青混凝土使用於公車專用道之成效評估。並以一簡單之成本估算比較各方案之經濟性，以提供實務單位參考及後續相關研究。