廣義帽蓋模式切線勁度矩陣之推證與應用

本文擬討論以廣義帽蓋模式(Generalized Cap Model)模擬土壤材料彈塑性於應力分析之計算方 法與步驟。研究中將引用連貫式切線控子 (consistent tangent operator)推導該模式之切線模數, 供結構體應力分析使用。研究結果除與相關文 獻所載之實驗數據比較外,並對該模式於不同 土壤之剪力特徵(shearing characteristics)模擬包括 硬化參數、起始應力以及應力路徑的影響,乃 至與傳統土壤力學之莫耳庫侖破壞參數(c and .phi.)之相對性做廣泛探討。編繹之程式穩定性 以及可信度亦藉有限元素法之實例模擬而加以 印證。