機場剛性鋪面厚度設計程式之建立

本研究主要目的在建立一套可利用版理論的方法來分析波音B-777型客機的新機場剛性鋪面厚度設計程式。本研究首先針對傳統FAA與新的LEDFAA設計法作詳盡且深入的探討，接著藉著無因次應力預估模式重新計算設計法中的臨界邊緣應力，並與舊法所計算的臨界應力相互驗證。文中探討FAA設計法的通過涵蓋比值（ P/C）原始發展觀念與疲勞破壞模式，並加入應力折減因素與引進當量應力因子(f/sub 3/)等值疲勞破壞（CDF）的觀念，建立較恰當的疲勞破壞曲線。本研究以FAA現階段機場剛性鋪面厚度設計法為藍本配合本研究成果，進而研擬出新的機場剛性鋪面厚度設計程序，並參考由FAA所發展的LEDFAA鋪面厚度設計程式，利用Visual Basic應用軟體編譯一套擁有良好使用介面之機場剛性鋪面厚度設計程式TKUAPAV。