橫風向振動對三維矩柱所受風力特性的影響

本文以風洞模型實驗方法探討發生橫風向振動時,矩斷面柱體所受風力特性的改變。模型試驗中以振動頻率及振幅為控制條件,量測從事簡諧運動模型的表面風壓。經由風壓組合後可得各種風壓係數,整體風力頻譜,並求得與振動速度同相位的氣動力阻尼。實驗結果顯示,小於臨界深寬比的矩柱,振動時會增強渦散,引發流場共振,提高橫風向風力。長寬比大於 1.0的矩柱上述現象並不明顯。矩柱具有明顯的氣動力效應,忽視結構-流場互制現象可能會嚴重影響結構受風反應。