一種適用於高速非同步傳輸模式網路之封包分散/結合群播通訊協定

在ATM網路中, 一種允入控制機構會對服務需求進行管理以滿足服務品質之要求。然而, 當網路無法找到單一路徑滿足頻寬之要求時, 此要求便被拒絕。然而, 當時網路所有剩餘頻寬可能大於此頻寬之要求。因此, 此篇論文提出一種利用多路徑連線演算法使得ATM網路頻寬可以充分利用同時也可滿足群播樹之建立。此外, 一種解決細胞傳送與接收順序之細胞分散與合併之演算法也被提出。為了減少細胞遺失率, 一種緩衝區取代法則也於此論文中提出。模擬結果顯示此多路徑連線演算法可有效降低服務拒絕率。