分析與實現間接轉子磁場導向控制之感應馬達驅動器

本文介紹間接磁場導向架構之感應馬達驅動器。在這個架構下轉子速度或角位置被量測回授來進行解耦控制, 使得感應馬達可像外激式直流馬達一般地操作。首先, 利用MATLAB-SIMULINK來模擬及分析在不同負載及速度指令下驅動器的性能。此外, 並利用80196MC單晶片微處理器來實現之。一些試驗結果將用來驗證理論架構。