太陽能電池最大功率追蹤設計與製作

本論文提出一應用於太陽能電池的單晶片控制轉換器，以獲得最大功率輸出。由於太陽能電池的輸出特性隨著環境的照度及溫度變化，為獲得最大功率輸出，首先製作一升壓轉換器，於輸入工作週期加入一小擾動量，藉由回授太陽能電池的輸出電壓及電流，計算其前後輸出功率的變化行為，做為調整方向的性能指標，使轉換器的工作週期往最大功率輸出方向調整，達到最大功率追蹤的目的。同時本文提出一“三點權位比較法”，以適當偵測太陽能電池的輸出電壓及電流，比較擾動點附近的功率變化來降低擾動次數以改善不良擾動情形。最後實作一控制系統並以實驗結果證明其有效性。