結合基因演算法與滑動模式控制設計電力系統穩定器

本文提出利用結合基因演算法與滑動模式控制來設計電力系統穩定器。電力系統穩定器可利用最佳線性調整來設計，但利用此方法會造成設計上的耗費及減少可靠度。因此，我們提出只利用需要的狀態變數之控制設計，如角頻率及轉矩角。為了解決這些設計上的問題，我們使用最佳降階法將發電機降階成兩狀態變數矩陣，利用基因演算法尋找切換平面向量與回授增益向量，再利用滑動模式控制尋找發電機的控制信號，並配合最佳降階式設計，應用此方法於單機無限匯流排電力系統，模擬此結果並舉出其優點。