直交匯流二維流場之研究

河川及下水道排水系統匯流點附近流場因 主、支匯流後造成之水位阻滯和分離後之能量 損失不甚相白,於應用一維向排水模式演算,皆 假設匯流點之能量為:(1)上、下及支流水位相 同,或(2)上、下及支流無能量損失,致其演算結 果和實際流況有所誤差。 本文針對直交匯流點附近流場提出一維向 穩態之解析模式,應用質量、能量和動量守恆, 並考慮分離現象之自然滿足條件以推估流通斷 面收縮及水位之關係。探討側流對主流之動量 傳遞,以了解側流對主流匯流點區之流向關係 。更利用二維向電磁式流速儀量測直交主、側 流交匯流況實驗,及率定各解析參數。另外,亦 應用二維深度平均數值模式加以模擬主側交匯 之流況及交匯混合流之能量損失。結果顯示, 下游渠寬收縮係數和迴流長度和流量比呈平方 關係,而流向角因受動量傳遞之影響可以簡化 為流量比之函數。