水質模式線性解析法之研究

本文旨在提出渠道變量流之濃度擴散方 程式線性解析解,主要方法乃是將連續方程式 與擴散波動量方程式代入濃度擴散方程式中, 合併為一二階偏微分方程式。經過線性化假設 可求得其解析解。 解析解模擬天然河道,須依河川特性做 適當分段。因此求天然河道解析解,亦將河道 適當的分段,作為計算的區段。每一區段以該 段已求得之解析流速平均值,作為該段濃度擴散方程式之線性化因子,利用此法可模擬渠道 變量的濃度擴散情況。線性化因子會影響解析解 的結果,因此本文乃對線性化因子的選取提出 建議方法,以俾實際的應用。其結果與動力波 數值解及實際值比較,顯示出良好的結果。