曼寧係數於陡坡渠道之研究

陡坡渠道之流況自上游往下游可分為: (1)勢能流段,(2)氣泡發展段,(3)氣泡完全發 展段,以及(4)氣泡均勻流段。本研究係應用因 次分析法探討各流況因子間之相互關係。配合 試驗數據之驗證,推估白水起始點之發生位置 ,同時對陡坡渠道在各種不同流量,坡度和糙度 下因夾氣所改變之阻力及水深加以研究。更應 用多變數同軸相關繪圖法求得含氣水流之特性 水力半徑並修正曼寧粗糙係數以為工程人員設 計應用參考。