修正型低尾端線性動差統計方法之衍導及其於枯旱極端事件之應用

線性動差法在諸多機率分布函數之參數推估方法中，受離群值(outlier)之影響較小、近似無偏估及推估高效率等方面之優點已廣為所知；惟在極端事件上不論是洪水之高值端(higher-tail)或枯水之低值端(lower-tail)的部分，由於該方法之觀測資料線性組合與給定極端值部分過小之權重，致容易發生傳統L-moments方法在極端值推估上之妥適性問題。本研究以高尾端1997年Wang發展之LH-moments為基礎，進一步針對低值端之部分衍導「修正型低尾端線性動差法(LL-moments)」之各階動差計算式，以提供枯旱極端事件方面之應用。本研究以三參數之通用極端值分布(the generalized extreme value, GEV)為例，依序推導其1至4階之LL-moments。研究中，一方面利用數值方法探討不同形狀參數(shape)下，LL-moments方法於枯旱事件之適用性；另一方面，選取高屏溪流域之六龜、荖濃兩處流量站歷年最低旬流量資料進行實務分析及應用。希冀藉由低尾端線性動差相關方法之探究及實務上之驗證，提供台灣地區乾旱頻率分析及水資源經營管理之參考。