冬山利澤地區地下水汙染調查與數值模擬之研究

本研究主要是宜蘭縣冬山鄉部分區域及龍 德工業區地下水受汙染的情形,並應用U.S.G.S.所 發展二維地下水汙染傳輸模式(MOC)來模擬汙染 物傳輸狀況並與現場分析的結果做比較,以了 解所使用模式的適用狀況。調查結果顯示除了 沿海地區外,大部分區域的地下水均受到汙染, 水質檢驗結果鐵、錳、氨氮及砷都超過水質標 準,其中以砷和氨氮的汙染最為嚴重,水中濃度 遠超過飲用水水質標準,砷為有毒物質,因此對 於以地下水為主要用水的住家而言,若繼續使 用地下水將會危害到身體的健康。目標區域內 由模式的模擬可以了解各主要參數對汙染傳輸 的影響,其中以導水係數(Transmissivity)和含水層 厚度的影響比較大。 依地下水流方向而言在上游地區到龍德工 業區附近,模擬結果汙染物傳輸向左右兩邊擴 散的速度比往下游傳輸的速度快,因此汙染物 主要往南北向傳輸,亦即與海岸線成平行的流 動,與現場分析的結果相同。