以微波法處理土壤中放射性物質：鈷之研究

本研究之目的為研發經濟實用之廢土放射性物質處理技術，利用微波去除核種具有設備簡單、易操作、處理時間短等優點。首先嘗試以歐盟SM&T (Standard,Measurements and testing programme, formly BCR)法、泰司爾(Tessier)法及富氏修正(Modified fostner)法等三種連續萃取方法測試結果，了解放射性汙染物/sup 60/Co在土壤中各種相態之分佈情形，進而找出去除核種之適當試劑，再以微波法配合除汙。由實驗得知草酸銨為萃取效果最好之藥劑，此外，並針對影響微波處理之因素如添加藥劑方式、藥劑濃度、微波次數、清洗方式及風乾方式分別探討。目前放射性核種－鈷之去除最佳條件為：固液比為1:10，以0.5M草酸銨溶液在600W的微波功率下微波萃取15分鐘並重複一次，每次萃取完後以蒸餾水微波清洗，去除效率可達72.37%。