逆向坡均勻水流輸沙之實驗研究

國內外從事輸沙力學之研究學者不乏其人，與渠槽輸沙試驗相關之研究文獻亦不少，惟大部分皆以順坡坡度之輸沙特性為主要探討之對象。但在海岸變遷之波浪溯升過程中水流是沿逆坡往上流動的，而一般對逆坡坡度之輸沙特性研究之文獻卻不多見。本研究針對(材及李，1998)之試驗結果，利用可視化流場之分析以影像擷取處理懸浮滓濃度之方法(陳，1998)，再出懸浮滓濃度換算為輸沙量，找出在逆坡輸沙中懸浮滓輸沙量與流量、坡度、顆粒雷諾數間之關係。研究發現懸浮滓濃度分布在流量較小時，呈現較均勻且集中的趨勢分布，而在大流量時懸浮滓濃度則呈現離散度較大的分布趨勢，而懸浮滓輸沙量隨著流量、坡度的增加而增加，卻隨著顆粒雷諾數的增加而減少。